东南大学信息科学与工程学院芯片采购公告

项目名称：信息科学与工程学院芯片采购

项目地点: 东南大学无线谷校区

项目预算：28万元

项目概况：信息科学与工程学院采购9款芯片，主要技术要求如下：

| 序号 | 芯片类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混频器 ADI HMC292ALC3B | 无源：无需直流偏置 变频损耗：9dB（Typical） 输入IP3：19dBm（Typical） 本振与射频端口隔离度：48dB（Typical） 中频带宽：DC-8GHz 封装信息：12引脚LCC封装（3mmx3mm） | 400 |
| 2 | 倍频器 ADI HMC814LC3B | 高输出功率：+17dBm 低驱动输入信号范围：0 - +6dBm 基波隔离度：>20dBc@19GHz 100kHzSSB相位噪声：-136 dBc/Hz 工作电压电流：+5V@88mA 封装信息：12引脚SMT封装（3mmx3mm） | 400 |
| 3 | 射频开关 ADI ADRF5020BCCZN | 超宽带频率范围：100MHz-30GHz 非反射式50欧姆设计 低插入损耗：2dB（到30GHz时） 高隔离度：60dB（到30GHz时） 高输入线性度 1dB压缩点(P1dB)：28dBm（Typical） 三阶交调截点(IP3)：52dBm（Typical） 射频信号建立时间：15ns 封装信息：20引脚LGA封装（3mmx3mm） | 260 |
| 4 | LDO ADI ADP7118AUJZ_5.0V | 低噪声：，与固定输出电压无关 电源抑制比(PSRR)：88 dB (10 kHz)、68 dB (100 kHz)、 50 dB (1 MHz)(VOUT ≤ 5 V，VIN = 7 V) 输入电压范围：2.7V至20V 最大输出电流：200mA 初始精度： | 400 |
| 5 | LDO ADI ADP7118AUJZ_2.5V | 低噪声：，与固定输出电压无关 电源抑制比(PSRR)：88 dB (10 kHz)、68 dB (100 kHz)、 50 dB (1 MHz)(VOUT ≤ 5 V，VIN = 7 V) 输入电压范围：2.7V至20V 最大输出电流：200mA 初始精度： | 200 |
| 6 | LDO ADI ADP7118AUJZ_3.3V | 低噪声：，与固定输出电压无关 电源抑制比(PSRR)：88 dB (10 kHz)、68 dB (100 kHz)、 50 dB (1 MHz)(VOUT ≤ 5 V，VIN = 7 V) 输入电压范围：2.7V至20V 最大输出电流：200mA 初始精度： | 200 |
| 7 | LDO ADI ADM7171ACPZ_5.0V | 输入电压范围：2.3V至6.5V 工作温度范围：−40°C至+125°C 最大负载电流：1A 低噪声：，与输出电压无关（100Hz至100KHz） 快速瞬态响应：1.5 μs（1mA至500mA） 电源抑制比(PSRR)：60dB（100KHz） | 200 |
| 8 | LDO ADI ADP7182AUJZ_2.5V | 低噪声： 工作温度范围：−40°C至+125°C 电源抑制比（PSRR）：66 dB（10KHz，VOUT=−3 V） 正负使能逻辑 输入电压范围：−2.7 V至−28 V 最大输出电流：−200 mA | 200 |
| 9 | 电压反相器 ADI ADP3605ARZ | 全稳压可调输出电压 输入电压范围：3V至6V 工作温度范围：−40°C至+85°C 高输出电流：120 mA 高输出精度：±3% 低关断电流：2µA(典型值) 封装信息：8引脚SOIC封装 | 200 |

投标单位条件

具有独立法人、提供加载统一社会信用代码的营业执照。

上述文件资格预审时须提供一套原件的复印件并加盖公章（请在封面注明：项目名称、公司信息、联系人、联系电话、邮箱），另备一套放在投标文件中，通过资格预审的投标人，请携带银行卡统一用POS机刷卡购买采购文件，不接受现金购买。

资格预审时间：2018年11月8日至2018年11月15日下午4:00。

资格预审材料送审地点：南京市四牌楼2号东南大学河海院一楼东南大学采购中心105王老师。（025-83795585）

东南大学采购中心

2018.11.8